## технологическая инструкция по изготовлению и монтажу механизма для распашных дверей  FUTURUM

Распашная дверь с двумя верхними горизонтальными профилями

Распашная дверь с верхним и нижним горизонтальным профилем

Комплектующие:

| 1. Пластиковый кронштейн для установки в верхний горизонтальный профиль | 2. Металлический кронштейн для установки в нижний горизонтальный профиль |
| --- | --- |
| 3. Верхняя установочная площадка | 4. Нижняя установочная площадка |
| 5. Прокладочная шайба | 6. Саморез для крепления пластикового кронштейна |

Расчет и проектирование

Расчет  дверей:

Высота двери = Н – 10 мм, где Н высота проема

Пример:

Высота проёма Н = 2400 мм

2400-10 = 2390 размер двери по высоте.

Расчет вставок:

ДСП:

Высота вставки с двумя верхними горизонтальными профилями =  высота двери  – 24 мм;

Высота вставки с верхним и нижним горизонтальными профилями = высота двери – 59 мм;

Ширина вставки = ширина двери – 34 мм.

Стекло/зеркало:

Высота вставки с двумя верхними горизонтальными профилями = высота двери  – 26 мм;

Высота вставки с верхним и нижним горизонтальными профилями = высота двери – 61 мм;

Ширина вставки = ширина двери – 36 мм.

Ограничения:

Максимальный размер двери:

По высоте     -   2750 мм;

По ширине    -  600 мм.

Минимальный размер двери:

По высоте      - 300 мм;

По ширине     - 300 мм.

Зазоры:

Нижний зазор – составляет от 4 до 6 мм;

Верхний зазор – 4 мм;

Боковые зазоры – 3 мм в прямоугольном изделии.

Порядок изготовления:

Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль и закрепить с помощью установочного самореза.

Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляется с помощью сборочного винта.

Монтаж:

| 1. Произвести разметку на крыше и дне изделия. | 2. Закрепить верхний кронштейн. |
| --- | --- |

| 3. Завести дверь в верхний кронштейн. | 4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завести дверь на дно изделия. |
| --- | --- |

5. Закрепить нижнюю установочную площадку.

Если проем оказался больше расчетного то следует применить  прокладочную шабу.